GUIDE D’ANIMATION DE L’ETAPE 1

|  | Thème : FUSÉES A EAU | Etape n°1 Fabrication du corps de fusée |
| --- | --- | --- |

Objectifs Il s’ agit de :

Construire le corps de la fusée à partir de 3 bouteilles plastiques Pour une classe de 25 élèves : 12 fusées complètes, soit une fusée pour 2 élèves, soit environ 36 à 38 bouteilles de même type.

.

Matériel utilisé et mode opératoire

Maquette FUSEE01 : Mode opératoire Découper un cylindre de 15 cm de hauteur dans la partie centrale de la 1ère bouteille pour relier les 2 autres bouteilles par leur fond respectif, Ensuite, assembler à l’aide d’un ruban adhésif large (type emballage) les 2 autres bouteilles par le fond pour constituer le corps de fusée. Illustration : IG45

Consommables, photocopies, pré-requis

Seront prévues 3 bouteilles d’1 litre et ½ eau gazeuse de même type avec bouchons pour une fusée ( de type Badoit, Salvetat ). 1 rouleau de ruban adhésif large (type emballage) : à fournir par IG45. 1 tube plastique de type câblage électrique de 12 à 15 mm de diamètre pour réaliser les tubes de guidage : fourni par IG45. 1 rouleau de chatterton de 15 mm de large pour maintenir les tubes de guidage : à fournir par IG45. 1 cutter fourni par IG45 et utilisé par les intervenants IG

Observations et notes de l’animateur

Les élèves sont répartis en 4 groupes et chacun des groupes réalise les 3 étapes en parallèle.